## Slide 1: Полив в теплицах
Докладчик Субботина Надежда
Руководитель отдела полива ВОРОНЕЖСКОГО ЗАВОДА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

## Slide 2: Воронежский завод капельного орошения

## Slide 3: Воронежский завод капельного орошения

## Slide 4: Выбор технологии полива
Достоинства
Самый дешёвый вариант.
Лента капельная толщина 6-18 срок службы на цикл роста растения 1,2 ,3 или 6 лет
шаг от 10 до 30 см наиболее популярны для работы в теплицах
Недостатки
Некомпенсированная капельница, при неровностях выдает разный вылив
Самые дешёвые варианты не достаточно жесткие.
Жесткая лента начинается от толщины в 16 милс

## Slide 6: Наружные капельницы
Достоинства
Точное дозирование
Недостатки
Длительное время монтажа
Промывание дорожки
Необходимость убирать ножки при обработке культуры
Не разборные могут забиваться, разборные могут немного ездить по резьбе

## Slide 9: Трубка садовая толщиной от 20 милс
Достоинства
Точное дозирование
Не высокая цена
Не повреждается при обработках
Недостатки
«Гуляет» при температурном расширении

## Slide 12: Туманообразование спорный вопрос нужно или нет
Туман низкого давления
Достоинства
Понижение температуры
Увеличение влажности
Недостатки
Оседает на пленке и поликарбонате.
Уменьшает проводимость света
При излишнем использовании приводит к болезням
Рекомендация
Использовать в районах южнее Ростовской области

## Slide 14: Варианты по туману Вентилятор тумана
Характеристики:
Резервуар для воды - 49 литров
Диаметр лопаcтей - 650 мм
Высота - 200 см
Напряжение - 220в
Мощность - 300 Вт
Вес - 30 Кг
Эффективная дистанция - 10 метров
Понижение температуры - до 8 °C
Цвет бака - черный или синий

## Slide 15: Варианты по туману Туманный шланг
Golden Spray имеет наиболее универсальные характеристики, а именно:
Диаметр трубы – 40 миллиметров, ширина плоского шланга – 60 миллиметров
Толщина стенки 0,2 – 0,5 миллиметров
Размах зоны полива до 5 метров
Рабочее давление внутри шланга – около 0,5 атм
Вылив воды – 1,2 литра в минуту на каждый квадратный метр

## Slide 17: Фертигация, очень разный подход. Перемешивание

## Slide 18: Фертигация. Подача

## Slide 19: Благодарю за внимание!